## Slide 1
BÀI GIẢNG THỰC HÀNH
Kit IoT Robot 6DOF
ESP32 • PCA9685 • Cánh tay Robot 6 bậc tự do
Môn học:
Điện tử số và Kỹ thuật vi xử lý

## Slide 2
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Bài 1-3
Giới thiệu Kit • Kết nối phần cứng • Nạp Firmware
Bài 4
Điều khiển từng khớp Servo
Bài 5
Điều khiển đồng thời & Tốc độ
Bài 6
Lập trình chuỗi hành động tự động
Bài 7
Ứng dụng điều khiển Python + GUI

## Slide 3
Vị trí bộ Kit trong chương trình môn học
Điện tử số
PWM, I2C, thanh ghi, bus dữ liệu
Kỹ thuật vi xử lý
ESP32, GPIO, UART, Timer, firmware C/C++
Lập trình nhúng IoT
Mô hình IoT, Serial, Python, GUI
▼ Ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành
Lập trình và điều khiển cánh tay Robot 6DOF
Kết nối phần cứng (I2C, servo, nguồn) → Nạp firmware → Điều khiển từng khớp → Phối hợp 6 khớp → Lập trình tự động → Xây dựng GUI

## Slide 4
Bộ Kit thực hành — 3 thành phần
ESP32 DevKit V1
Vi điều khiển 32-bit
WiFi + Bluetooth
I2C Master, UART
PCA9685 PWM Driver
16 kênh PWM
Giao tiếp I2C
Điều khiển 6 Servo
Robot Arm 6DOF
6 khớp xoay (J0-J5)
6 Servo dẫn động
Gắp, di chuyển, thả

## Slide 5
Sơ đồ kết nối phần cứng
Kết nối chính
ESP32 GPIO21 → SDA
ESP32 GPIO22 → SCL
ESP32 GND → PCA GND
PCA9685 CH0-CH5 → 6 Servo
Nguồn 5V riêng → PCA V+
GND chung giữa tất cả

## Slide 6
Bài 1 — 2 — 3
Làm quen Kit • Kết nối phần cứng • Nạp Firmware
Điện tử số • Kỹ thuật vi xử lý

## Slide 7
Bài 1: Làm quen Kit & Cài đặt môi trường
Mục tiêu
Nhận diện 3 thành phần Kit (ESP32, PCA9685, Robot Arm)
Cài đặt VS Code + PlatformIO IDE
Cài driver USB-Serial (CP210x)
Tạo project PlatformIO cho ESP32
Các bước chính
1. Mở kit, kiểm tra đủ 3 thành phần
2. Nhận biết chân GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)
3. Cài VS Code từ code.visualstudio.com
4. Cài PlatformIO Extension
5. Cài CP210x Driver cho USB-Serial
6. Tạo project ESP32, chọn board

## Slide 8
Bài 2: Kết nối phần cứng I2C + Servo
Trình tự đấu nối
1. Nối I2C: GPIO21 → SDA, GPIO22 → SCL
2. Nối GND chung: ESP32 ↔ PCA9685
3. Cắm 6 servo vào CH0–CH5 (đúng thứ tự GND-V+-PWM)
4. Nối nguồn 5V riêng → PCA9685 V+/GND
5. Kiểm tra lại toàn bộ trước khi cấp điện
⚠ Tách riêng nguồn logic (USB) và nguồn servo (adapter 5V)

## Slide 9
Bài 3: Nạp Firmware & Giao tiếp Serial
Mã nguồn C/C++ → Biên dịch (PlatformIO Build) → Nạp vào Flash (Upload) → Serial Monitor xác nhận
Các bước nạp firmware
1. Mở project PlatformIO (Bài 1)
2. Copy firmware vào thư mục src/ và include/
3. Cấu hình platformio.ini (ESP32, 115200)
4. Nhấn Build (✓) — chờ BUILD SUCCESS
5. Nhấn Upload (→) — chờ nạp xong
6. Mở Serial Monitor (baud 115200)
7. Nhấn Reset → thấy "ARM READY"
--- Serial Monitor ---
INFO:Robot 6DOF v1.0
PCA9685 OK @ 0x40
Servos initialized
ARM READY
Khi thấy "ARM READY" = firmware hoạt động, robot sẵn sàng nhận lệnh!

## Slide 10
Bài 4
Điều khiển từng khớp Servo
Điện tử số • Kỹ thuật vi xử lý • Lập trình nhúng IoT

## Slide 11
6 khớp Robot — Thông số & Lệnh điều khiển
Khớp | Tên | Min° | Max° | Home° | Ví dụ lệnh
J0 | Base (Đế) | 0 | 180 | 90 | M 0 45
J1 | Shoulder (Vai) | 70 | 150 | 70 | M 1 100
J2 | Elbow (Khuỷu) | 0 | 150 | 90 | M 2 130
J3 | Wrist Pitch | 0 | 180 | 90 | M 3 45
J4 | Wrist Roll | 0 | 180 | 90 | M 4 135
J5 | Gripper (Kẹp) | 60 | 120 | 90 | M 5 60
Lệnh cơ bản: M <id> <góc> (di chuyển) G <id> (đọc góc) H (Home) T (trạng thái)

## Slide 12
Bài 4 — Thực hành: Lần lượt điều khiển từng khớp
>>> G 0 → VAL:0:90 (đọc góc J0)
>>> M 0 45 → OK (xoay đế phải)
>>> M 0 135 → OK (xoay đế trái)
>>> H 0 → OK (J0 về Home)
>>> M 1 100 → OK (nâng vai)
>>> M 5 60 → OK (mở kẹp)
>>> M 5 120 → OK (đóng kẹp)
>>> T → STA:90,70,90,90,90,90
>>> H → OK (tất cả về Home)
Lưu ý quan trọng
Gõ lệnh vào Serial Monitor, nhấn Enter
Firmware tự clamp góc nếu vượt giới hạn
Ví dụ: M 1 30 → J1 chỉ quay đến 70° (min)
Quan sát robot chuyển động khi gõ lệnh
✓ CĐR: Điều khiển được từng khớp, đọc góc, về Home, hiểu cơ chế clamp

## Slide 13
Bài 5
Điều khiển đồng thời & Tốc độ
Kỹ thuật vi xử lý • Lập trình nhúng IoT

## Slide 14
Bài 5 — Lệnh nâng cao: A, S, W, X
A
Di chuyển 6 khớp
đồng thời
A 45 100 130 90 90 60
S
Đặt tốc độ
(1=chậm, 15=nhanh)
S 0 5
W
Đợi hoàn thành
(trả DONE)
W
X
Dừng khẩn cấp
(dừng ngay)
X
>>> A 45 100 130 90 90 90 → OK (6 khớp cùng lúc)
>>> W → DONE
>>> S 0 10 → OK (J0 nhanh gấp 10)
>>> M 0 180 → OK
>>> X → OK (DỪNG KHẨN CẤP!)

## Slide 15
Bài 6
Lập trình chuỗi hành động tự động
Lập trình nhúng IoT • Tổng hợp Bài 1-5

## Slide 16
Bài 6 — Chuỗi hành động: Gắp → Di chuyển → Thả
1
Chuẩn bị
Home + đặt tốc độ
2
Mở kẹp
M 5 60
3
Tiếp cận
A → trên vật thể
4
Hạ xuống
A → sát vật thể
5
Gắp
M 5 110
(đóng kẹp)
6
Nâng + Xoay
A + M 0 45
7
Hạ + Thả
A + M 5 60
8
Về Home
H
H → W → S 0 3 → S 1 2 → S 2 2 → S 5 5
M 5 60 → W // Mở kẹp
A 90 120 130 90 90 60 → W // Tiếp cận
A 90 140 140 90 90 60 → W // Hạ xuống
M 5 110 → W // GẮP
A 90 100 90 90 90 110 → W // Nâng lên
M 0 45 → W // Xoay đế
A 45 130 130 90 90 110 → W // Hạ xuống
M 5 60 → W // THẢ
H → W // Về Home

## Slide 17
Bài 7
Điều khiển Robot qua Python + GUI
Lập trình nhúng IoT • Python + pyserial + tkinter

## Slide 18
Bài 7 — Cài đặt Python & Script kết nối đầu tiên
Cài đặt môi trường
python --version (kiểm tra Python)
pip install pyserial
Liệt kê COM: python -c "import serial.tools.list_ports; ..."
Ghi nhớ COM port (VD: COM3)
# robot_basic.py
import serial, time
robot = serial.Serial('COM3', 115200, timeout=2)
time.sleep(2)
def send(cmd):
robot.write((cmd+'\n').encode())
return robot.readline().decode().strip()
send('I') # Info
send('H') # Home
send('W') # Wait DONE
send('M 0 45') # Xoay đế
robot.close()
⚠ Đóng Serial Monitor trước khi chạy Python!
Hai chương trình không dùng chung COM port.
Lỗi thường gặp
"could not open port" → COM sai / Monitor chưa đóng
Timeout → baud rate sai / cáp lỏng
Ký tự lạ → baud rate không khớp 115200

## Slide 19
Bài 7 — Script chuỗi hành động tự động
# robot_sequence.py
sequence = [
('H', 'Về Home'),
('S 0 3', 'Tốc độ J0'),
('M 5 60', 'Mở kẹp'),
('A 90 120 130 90 90 60','Tiếp cận'),
('A 90 140 140 90 90 60','Hạ xuống'),
('M 5 110', 'GẮP'),
('A 90 100 90 90 90 110','Nâng lên'),
('M 0 45', 'Xoay đế'),
('M 5 60', 'THẢ'),
('H', 'Về Home'),
]
for cmd, desc in sequence:
send(cmd); wait_done()
Giải thích
Mỗi dòng: (lệnh, mô tả)
Vòng for gửi từng lệnh
wait_done() đợi DONE rồi tiếp tục
Sinh viên tự điều chỉnh góc theo vật thể thực tế
Dùng Bài 4-5 để thử góc trước khi lập trình

## Slide 20
Bài 7 — Giao diện GUI điều khiển Robot (tkinter)
Thành phần GUI
6 thanh trượt — tương ứng 6 khớp, kéo = gửi lệnh M
Nút HOME (xanh) — gửi lệnh H, reset thanh trượt
Nút TRẠNG THÁI (xám) — gửi lệnh T
Nút DỪNG KHẨN CẤP (đỏ) — gửi lệnh X
Vùng Log — hiển thị lệnh gửi & phản hồi
Đóng cửa sổ — tự giải phóng COM port
# robot_gui.py (tóm tắt)
joints = [
{'name':'J0-Đế', 'ch':0, 'min':0,
'max':180, 'home':90},
... # 6 khớp
]
def on_slider_change(ch, val):
send_command(f'M {ch} {int(val)}')
slider = tk.Scale(row,
from_=j['min'], to=j['max'],
command=lambda v, ch=j['ch']:
on_slider_change(ch, v))
GUI (kéo slider) → Python (send M 0 45) → Serial UART → ESP32 → I2C → PCA9685 PWM → Servo quay

## Slide 21
TỔNG KẾT
Bài 1-3
Nhận biết Kit, kết nối I2C + servo, nạp firmware
Bài 4
Điều khiển từng khớp: M, G, H, T, I
Bài 5
Đồng thời 6 khớp, tốc độ, đồng bộ, dừng khẩn cấp
Bài 6
Chuỗi hành động tự động: gắp → di chuyển → thả
Bài 7
Python script + GUI tkinter điều khiển robot